Kaltwasser – Pufferspeicher
mit Düsenrohr

| Kaltwasser - Pufferspeicher |
| --- |
| stehender Speicher mit Klöpperböden DIN 28011 aus Stahl P265GH - DIN EN 10028-2 und S235JRG2 – DIN EN 100025. Mit Revisionsöffnung NW ____ , vier Flanschanschlüssen DN ___ PN _ mit je einem Düsenrohr zwischen Ein- und Austritt zur Erzielung einer laminaren Strömung im Behälter, sowie Muffen für Thermometer, Thermostat, Entlüftung und Entleerung. Speicher innen roh, außen grundiert (für Armaflexkleber geeignet). Gebaut nach AD2000 Merkblatt und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (Art. 3 Abs. (3) - Gruppe 2 nach Art. 9 – PED). Einschließlich erstellen einer Fertigungszeichnung zur Genehmigung und einer Betriebsanweisung mit Abnahmebescheinigung. Fabrikat: Johann Zimmer Behälterbau GmbH & Co. KG Tel. 08461 / 1000 – Fax. 08461 / 601055 |
| Typ Inhalt Durchmesser Speicherhöhe ca. Gewicht ca. min. / max. Betriebsüberdruck min. / max. Betriebstemperatur | PU ____ ____ ____ ____ ____ __ / __ __ / __ | - K-M-D2 Liter mm mm kg bar °C |

Kaltwasser – Pufferspeicher
mit Umlenkrohr und Lochblech

| Kaltwasser - Pufferspeicher |
| --- |
| auf Rohrfüßen stehender Speicher mit Klöpperböden DIN 28011 aus Stahl P265GH - DIN EN 10028-2 und S235JRG2 – DIN EN 100025. Mit Revisionsöffnung NW ___ , vier Flanschanschlüsse DN ___ PN _ mit je einem Einspeiserohr mit Umlenkung und Auslauf zu den Böden gerichtet, mit zwei Lochblechen (oben und unten in der Krempe des Bodens) über den gesamten Behälterquerschnitt zur Erzielung einer laminaren Strömung im Behälter. Mit Muffen für Thermometer, Thermostat, Entlüftung und Entleerung. Speicher innen roh, außen grundiert (für Armaflexkleber geeignet). Gebaut nach AD2000 Merkblatt und geprüft nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (Art. 3 Abs. (3) - Gruppe 2 nach Art. 9 – PED). Einschließlich erstellen einer Fertigungszeichnung zur Genehmigung und einer Betriebsanweisung mit Abnahmebescheinigung Fabrikat: Johann Zimmer Behälterbau GmbH & Co. KG Tel. 08461 / 1000 – Fax. 08461 / 601055 |
| Typ Inhalt Durchmesser Speicherhöhe ca. Gewicht ca. min. / max. Betriebsüberdruck min. / max. Betriebstemperatur | PU ____ ____ ____ ____ ____ __ / __ __ / __ | - K-M-UR-LB Liter mm mm kg bar °C |